Додаток 1

Вплив ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта» на навколишнє природне середовище та еколого-соціальну ситуацію регіону.

Станом на 01.08.2015 року у підземних горизонтах навколо ставка-випарника та в районі промислового майданчика ПАТ «Укртатнафта» не повністю ліквідовано забруднення підземних вод нафтопродуктами, фенолами та іншими речовинами.

За попередніми оцінками 1992 року загальна кількість нафтопродуктів в підземних горизонтах у межах виробничого майданчика підприємства складає близько 60тис. тонн. Для їх видалення з 1994 року експлуатується установка з середньодобовою потужністю 300л: на сьогодні в роботі задіяно більше 30 установок.

За 2014 рік у районі промплощадки вилучено – 128,3т (у 2013р. ( 209,53т, у 2012 ( 181,98т, у 2011 році ( 115,12, у 2010 – 94,7т), а з початку роботи установки всього ( 5489,78 тонн нафтопродуктів.

В останні роки обсяги скидання зворотних вод в ставок-випарник значно скорочені.

Через забруднення підземних водоносних горизонтів в зоні впливу  ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта» ряд сіл Кременчуцького району користуються привізною питною водою. Зазначене підприємство щомісяця перераховує кошти для забезпечення питною водою населених пунктів, що розташовані в зоні впливу ставка-випарника. У 2008 році ця сума склала 584тис.грн., у 2009 році – 568тис.грн., у 2010 році – 673,02тис.грн., у 2011 – 915,00тис.грн., у 2012 ( 2014 роках зросла до 1332,00тис.грн щороку.

Як зазначалося в попередні роки (2008-2011 рр.), осередок забруднення розчиненими нафтопродуктами підземних вод, що сформувався до 2006-2007 рр., у 2012-2013 роках не простежується. Вміст нафтопродуктів у більшості свердловин, де вони виявлені, не перевищує ГДК, і кількість таких свердловин варіює від 8 до 12 у меженний період 2012 року і від 8 до 6-ти – відповідно в паводковий і меженний періоди 2013 р.

У межах території, прилеглої до ставка-випарника КНПЗ, міграція розчинених нафтопродуктів в 2012-2013 рр. проходить переважно у верхній частині горизонту ґрунтових вод, за винятком прибережної смуги вздовж лівого берега р. Псел, де умови міграції визначаються режимом взаємозв’язку підземних і поверхневих вод.

Аналіз зміни вмісту розчинених нафтопродуктів у підземних водах в районі ставка-випарника дозволив встановити ділянки підземних вод з концентраціями нафтопродуктів, які, в основному, нижче ГДК, що пов’язано зі зниженням техногенного впливу на ґрунтові води ставка-випарника КНПЗ в 2012-2013 рр.

На площі досліджень за період спостережень 2012 року фіксується стабільний вміст розчинених нафтопродуктів в основному на рівні менше ГДК, а в більшості свердловин нафтопродукти не були виявлені. Виняток становлять св. №№ 3 (1,4 ГДК), 5а (1,5 ГДК), 95в (1,6 ГДК), 11 (1,9 ГДК).

За період спостережень 2013 року в паводковий період нафтопродукти в підземних водах або були відсутні, або містилися в кількості менше ГДК, за винятком св. № 95в (1,3 ГДК), 11 (1,01 ГДК) і 16 (1,04 ГДК); у меженний період – або відсутні, або виявлено у кількості від менш до 1,3 ГДК (св. № 95в).

Зв’язок зміни концентрації розчинених нафтопродуктів з періодами сезонних коливань рівнів підземних вод не простежується.

Найбільш високі концентрації розчинених нафтопродуктів відзначаються в свердловинах з індексом «а», що перехоплюють ґрунтовий потік в його верхній частині. У свердловинах з індексом «б» нафтопродукти в ґрунтовій воді або відсутні, або їх зміст істотно менше ГДК. Виняток становлять свердловини, розташовані уздовж берегової лінії і св. №№ 93в і 95 б, в.

Аналіз результатів натурних досліджень в 2012-2013 рр. на вміст фенолів у ґрунтових водах на території, прилеглій до ставка-випарника КНПЗ показує, що наявність фенолів в цей період все ще простежується в районі розташування ставка-випарника у вигляді окремих локальних плям, інтенсивність яких змінюється як у часі, так і за площею від «відсутності» до 0,0001-0,011 мг/дм3.

За період спостережень 2012-2013 рр. проби відбиралися по 45 свердловинах спостережної мережі моніторингу і в двох створах по акваторії ставка-випарника.

Як свідчать результати досліджень, забруднення підземних вод фенолами в районі розташування ставка-випарника КНПЗ, що спостерігалося в попередні роки протягом тривалого періоду (1990-2007 рр.), дослідженнями 2012-2013 рр. не встановлено.

При цьому якість підземних вод оцінювалося за змістом фенолів у концентраціях вище або менше ГДК, яка для умов водопостачання в даному регіоні, згідно з СанПіН № 4630-88, становить 0,1 мг/дм3.

Вміст фенолів у воді колодязів зафіксовано в кількостях від відсутності і 0,00012-0,00066 мг/дм3 (що не перевищує 0,001 мг/дм3 – ГДК для питних вод, використовуваних для централізованого водопостачання в умовах їх хлорування) до 0,0010-0,0012 мг/дм3 в колодязях №№ 2 і 4 в липні 2012 р. (що не перевищує 0,1 мг/дм3 – ГДК для питних вод, використовуваних для нецентралізованого водопостачання при відсутності їх хлорування).

У колодязях №№ 1-5 с. Бондарі вода по вмісту нафтопродуктів, фенолів і біогенних речовин (NH4, NO2, NO3) знаходиться в задовільному стані. За величиною мінералізації, яка є найважливішим критерієм ступеня придатності для пиття, вода не відповідає нормативним вимогам СанПіН 2.2.4-171-10 і не придатна для господарсько-питного застосування.

У колодязях №№ 1-4 с. Крамаренки вода по вмісту нафтопродуктів і фенолів знаходиться в задовільному стані. За величиною мінералізації і за змістом біогенних речовин (NO2 і NO3) вода не відповідає нормативним вимогам СанПіН 2.2.4-171-10 і для господарсько-питного застосування не придатна.

Слід зазначити, що, незважаючи на тривале зниження вмісту нафтопродуктів у колодязях сіл Бондарі і Крамаренки, які розпочалися з 1996-1997 рр., що було пов’язано зі зменшенням обсягів скидання стічних вод у ставок-випарник, і їх практична відсутність у 2006-2010 рр., в період досліджень 2011-2012 рр. в колодязях с.с. Крамаренки і Бондарі зафіксована присутність фенолів і нафтопродуктів у ґрунтових водах, хоча їх кількість була в десятки разів менше ГДК.

Як і в попередні роки, для гідрохімічної характеристики р. Псел вивчалася закономірність зміни змісту тих компонентів, які характерні для стічних вод, акумульованих у ставку-випарнику і присутніх у водах природного формування. До них відносяться макрокомпоненти: іони хлору, сульфатів, кальцію, магнію, натрію. Характерним показником є ​​і мінералізація (сума іонів). Крім того, визначалися специфічні компоненти забруднення: феноли і розчинені нафтопродукти.

В цілому, як показують дослідження, за величиною мінералізації річкова вода на обстеженому ділянці класифікується як вода підвищеної мінералізації, проте її значення не перевищує ГДК.

Порівнюючи превалюючий гідрокарбонатно-сульфатний кальцієво-натрієвий тип річкової води в проаналізованих створах з сульфатно-хлоридним, натрієвим типом води в ставку-випарнику, можна відзначити, що вплив ставка-випарника на річкові води р. Псел за весь період досліджень в 2012-2013 рр. не простежується.

Результати натурних досліджень в період 2012-2013 рр. свідчать про відсутність явного впливу ставка-випарника на якість води в річці Псел, головна роль, у формуванні якості якої належить природним і техногенним факторам, не пов’язаним зі ставком-випарником.

Таким чином, аналізуючи хімічний склад річкових вод р. Псел, можна зробити висновок, що ставок-випарник в даний час не чинить прямого техногенного впливу на р. Псел.

Аналіз результатів досліджень, проведених у 2012-2013 рр., дозволив зробити наступні висновки.

1. На території, прилеглій до ставка-випарника, в 2012-2013 роках продовжується як і в попередні роки тенденція до зниження інтенсивності забруднення підземних вод:

- зменшення концентрації нафтопродуктів у більшості спостережних свердловин до відсутності або менше ГДК. Виняток становлять свердловини №3 (с. Запсілля), №5а (с. Крамаренки) і св. №95в, які знаходиться в зоні підпору р. Псел, а також св. №11 (с. Солонці). У цих свердловинах відзначається наявність нафтопродуктів в концентраціях 0,43-0,54 мг/дм3, що перевищує ГДК.

У червні 2013 року в свердловинах №№ 3, 5а розчинені нафтопродукти відсутні, а в свердловинах №11 і 16 вміст у воді нафтопродуктів склали відповідно 0,29-0,30 мг/дм3;

- присутність фенолів в більшості свердловин не зафіксовано, в інших свердловинах їх вміст коливається від 0,0006 мг/дм3 до 0,01 мг/дм3 з локалізацією ореолів розповсюдження, в сс. Крамаренки і Дмитрівка в 2011 році і в районі сс. Кириленки і Кузьменки в нижній течії р. Рудька на території заплави р. Псел – в 2012 році.

2. Враховуючи, що ґрунтові води в районі ставка-випарника не використовуються для централізованого водопостачання та перед використанням не хлоруються, згідно з СанПіН № 4630-88, ГДК для них становить 0,1 мг/дм3. Відповідно до цього, за змістом фенолів підземні води в зоні впливу ставка-випарника класифікуються, як незабруднені.

3. Протягом 2012-2013 років, як і в 2002-2011 роках, в районі ставка-випарника спостерігаються локальні зони поширення підземних вод, де на фоні відсутності нафтопродуктів виділяються зони їх вмісту від слідів до значень нижче ГДК, що не може класифікуватися, як забруднення.

4. При загальному зниженні в останні роки (2003-2012) техногенного впливу стічних вод ставка-випарника КНПЗ на ґрунтові води прилеглої території по розчинених нафтопродуктах і фенолах, за результатами досліджень 2012-2013 років він ідентифікується, як потенційне джерело забруднення підземних вод за макрокомпонентним складом – мінералізації та по нафтопродуктах.

5. Аналіз зміни вмісту розчинених нафтопродуктів у підземних водах по свердловинах гідрогеологічних створів у 2012-2013 роках показує стабілізацію фактів зниження їх концентрацій до рівнів нижче ГДК або відсутності, що пов’язано зі зменшенням техногенного впливу на ґрунтові води ставка-випарника КНПЗ в останні 6-10 років.

6. Зв’язок зміни концентрації розчинених нафтопродуктів з періодами сезонних коливань рівнів підземних вод не простежується.

7. У межах території, прилеглої до ставка-випарника КНПЗ, міграція розчинених нафтопродуктів в 2012-2013 роках, як, в основному, і в період 2002-2011 років, проходить у верхній і в середній частині горизонту ґрунтових вод, фенолів – у нижній частині прибережної зони р. Псел, де міграція здійснюється в режимі підпірної фільтрації.

8. Біогенні речовини (NH4, NO2, NO3) в колодязях с. Бондарі або відсутні, або містяться в кількостях, значно нижче ГДК. Виняток становить колодязь №5, де вміст азоту амонійного в березні-червні 2013 року становив 0,49-0,78 мг/дм3 відповідно.

У всіх колодязях с. Крамаренки вода характеризується присутністю азоту амонійного в кількості менше 0,15 мг/дм3. Концентрації азоту нітритного за весь період спостережень 2012-2013 рр. ні в одному з колодязів не перевищували ГДК, і змінювалися від менше 0,03 мг/дм3 до 0,031-0,211 мг/дм3.

Концентрації нітратів в кількостях від менше 0,5 до 26,15 мг/дм3, що менше ГДК, зафіксовані в колодязях №№ 1 і 4. У колодязях №№ 2 і 3 вміст нітратів у липні 2012 року становить 112,0-186, 5 мг/дм3, що в 2,5-3,8 рази перевищує ГДК, тобто вода в цих колодязях характеризується нітратним забрудненням. У листопаді 2012 року їх кількість знизилася до 14,8-16,6 мг/дм3, і в березні-червні 2013 року вміст нітратів склав від менше ніж 0,5 до 6,7 мг/дм3, що свідчить про відсутність нітратного забруднення.

9. У цілому в колодязях сс. Крамаренки і Бондарі в 2012-2013 роках зафіксовано відсутність або наявність нафтопродуктів і фенолів у кількості в десятки разів нижче ГДК.

10. У колодязях №№ 1-5 с. Бондарі вода по вмісту нафтопродуктів, фенолів і біогенних речовин (NH4, NO2, NO3) знаходиться в задовільному стані. За величиною мінералізації, яка є найважливішим критерієм ступеня придатності для пиття, вода не відповідає нормативним вимогам СанПіН 2.2.4-171-10 і не придатна для господарсько-питного застосування.

11. У колодязях №№ 1-4 с. Крамаренки вода по вмісту нафтопродуктів і фенолів знаходиться в задовільному стані. За величиною мінералізації і за вмістом біогенних речовин (NO2 і NO3) вода не відповідає нормативним вимогам СанПіН 2.2.4-171-10 і для господарсько-питного застосування не придатна.

12. Нафтопродукти у річковій воді (р. Псел) в 2012-2013 роках або відсутні, або присутні в кількостях на порядок нижче ГДК (0,04-0,12 мг/дм3). Максимальна кількість нафтопродуктів 0,12 мг/дм3 відзначається у фоновому створі (с. Запсілля).

13. У період досліджень феноли у річковій воді практично повсюдно відсутні, або їх концентрації зафіксовані на рівні значно нижче ГДК – 0,00052 мг/дм3 (в районі с. Крамаренки лише в липні 2012 року).

14. Результати натурних досліджень в період 2012-2013 років свідчать про відсутність явного впливу ставка-випарника на якість води в річці Псел, головна роль у формуванні якості яких, належить як природним факторам, так і техногенним факторам, що не пов’язані з впливом ставка-випарника КНПЗ.

Ореол поширення фенолів в підземних водах хоча і має явну приуроченість до ставка-випарника, проте в цілому, відповідно до СанПіН №4630 - 88 забруднення підземних вод фенолами в період спостережень 2012-2013 років не встановлено.

При цьому ореоли поширення фенолів в підземних водах значно зменшилися в порівнянні з попередніми роками, як за площею, так і за інтенсивністю (аж до відсутності фенолів в підземних водах).

Встановлений у попередні (1992-1993) роки і той, що спостерігався до 2006 року обширний ореол забруднення підземних вод нафтопродуктами в 2012-2013 роках не виявлений. На його місці простежуються локальні ділянки з вмістом нафтопродуктів від менше до ГДК.

Поширення ділянок з незначним перевищенням ГДК має епізодичний характер в часі і випадковий характер по площі.

На більшій частині території в районі розміщення ставка-випарника підземні води в 2012-2013 роки по вмісту нафтопродуктів і фенолів класифікуються як незабруднені.

Державною екологічною інспекцією у Полтавській області в період із 11 по 24.03.2015 року здійснено позапланову перевірку ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», що експлуатує означений ставок-випарник. На момент перевірки встановлено, що протягом 2014-2015 років ПАТ «Укртатнафта» здійснює скид стічних вод у ставок-випарник. Підприємством представлено дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ставок-випарник) від 01.04.2010 № 5322480701-2 з терміном дії до 31.12.2013 року (починаючи з 01.01.2014 року ПАТ «Укртатнафта» експлуатує ставок-випарник, здійснюючи викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутності дозволу).

ПАТ «Укртатнафта» зверталась за отриманням дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – ставок-випарник (с. Бондарі, Кременчуцький район, Полтавська область). У зв’язку з тим, що рішення від 06.05.2015 №06-01/984 Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області вказувало на неможливість видачі дозволу, у травні поточного року Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації повернув документи на доопрацювання.

Головним управлінням Держсанепідслужби у Полтавській області розроблено план радіаційного моніторингу навколишнього середовища, яким визначено місця та кратність вимірювань у населених пунктах, які знаходяться поблизу місця розташування майбутнього кар’єру та виробничих потужностей ТОВ «Біланівський ГЗК».

Також в порядку здійснення держаного соціально-гігієнічного моніторингу на даній території досліджується питна вода, стан атмосферного повітря та ґрунтів у населених пунктах.

Відповідно до останніх результатів (серпень 2015 року) моніторингу навколишнього середовища у населених пунктах, які розташовані поблизу місця майбутнього кар’єру та допоміжних споруд ТОВ «Біланівський ГЗК» встановлено, що із досліджених проб питної води відібраних із колодязів одна проба не відповідає вимогам ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 по вмісту нітратів, загальної жорсткості, хлоридів; в одній пробі ґрунту вміст цинку та міді перевищує допустимі концентрації. Радіаційний фон на території Кременчуцького району, міст Кременчука та Комсомольська не перевищує допустимих нормативів і являється характерним для території Полтавської області.

Директор Департаменту 	                    	                                     І.А. Піддубний